# [LAB] FA: Elektor abril 1983 - Componentes
## Resistencias
Valor	Cantidad	Referencia	Cambios	Medidas	Check
4k7 Ω	7	R1, R3, R6, R8, R12, R13, R14	-	-	-
22 Ω	1	R2	-	-	-
ver texto	2	R4, R16	-	-	-
10 kΩ	1	R5	-	-	-
1 kΩ	2	R7, R10	-	-	-
2k2 Ω	1	R9	-	-	-
470 Ω, 1 W	1	R11	-	-	-
15 kΩ	1	R15	-	-	-
10 Ω, 1 W	1	R17	-	-	-
0,22 Ω, 3 W	4	R18, R19, R20, (R27)	0,22 Ω, 5 W	-	✔
4k7 Ω, 1 w	1	R22	-	-	-
47 Ω	2	R23, R24	-	-	-
5k6 Ω	1	R25	-	-	-
270k Ω	1	R26	-	-	-
pot 50 kΩ	1	P1	-	-	-
pot 1 kΩ	1	P2	-	-	-
pot ¿ Ω?	1	(Trazo fino V)	-	-	-
ajus 2k5 Ω	1	P3	-	-	-
ajus 250 kΩ	1	P4	-	-	-

## Condensadores
Valor	Cantidad	Referencia	Cambios	Medidas	Check
1000 μF, 25 V	2	C1, C2	2200 μF, 35 V	26×16 mm (alto x ancho)	✔
100 μF, 10 V	1	C3	-	-	-
100 pF	1	C4	-	-	-
10 μF, 25 V	1	C5	-	-	-
1 nF	1	C6	-	-	-
100 pF	1	C7	-	-	-
56 pF	1	C8	-	-	-
47 μF, 250 V	1	C9	-	-	-
4700 μF, 100 V	1	C10	2 x 4700 μF, 100V (paralelo)	52×36 mm (alto x ancho)	✔
820 nF	1	C11	-	-	-
100 nF	1	C12	-	-	-

## Semiconductores
Valor	Cantidad	Referencia	Cambios	Medidas	Check
puente B40C1000	1	B1	KBL410, 1000V 4A	-	✔
puente B125C5000/3300, GBU808	1	B2	KBU1510, 1000V 15A	-	✔
1N4001	2	D1, D8	1N4007	-	✔
1N4148	4	D2, D3, D4, D5	-	-	✔
zener 3V3 400 mW	1	D6	-	-	-
LED rojo	1	D7	-	-	-
BC559C	1	T1	-	-	-
BD651	1	T2	-	-	-
2N3442	4	T3, T4, T5, (T6)	2N3773 (*1)	TO-3	✔
723	1	IC1	-	-	✔
741	2	IC2, IC3	-	-	✔

- (*1) Transistores T2 a T6:
  - Deben poder soportar VCE = Tensión máxima de salida de la fuente. Si queremos una fuente eterna recomendamos el doble. Así para una fuente de 68 V buscaremos transistores en torno a VCE MAX = 136 V.
  - Se escogieron finalmente los 2N3773, que tienen VCE MAX= 140 V. Tienen una disipación máxima de 150 W a TA de 25ºC, reduciéndose por encima de esa temperatura 0,855 W/ºC.
  - Se añadió uno más para ampliar la corriente disponible en la fuente. Dada la dimensión del transformador Tr2, esta fuente va a poder entregar entonces una IMAX= 5 A. Con esto, la disipación máxima de cada transistor vendría a ser en el peor de los casos (1,25 A * 68 V) = 85 W, que es cuando la fuente entrega la tensión mínima y la corriente máxima: En esa situación la tensión del filtro, que aproximamos a 68 V (48 * √2) tras el rectificador, cae toda entre colector y emisor, justificando el cálculo anteriormente citado. Lo ideal habría sido poner 5 transistores, pero el espacio en la caja para los disipadores habría sido distinto.

## Varios
Valor	Cantidad	Referencia	Cambios	Medidas	Check
Interruptor 2polos2p	2	S1, (S2)	-	-	-
Interruptor 1polo2p	1	S1, (S2)	-	-	-
trafo 2 x 12 V, 400 mA	1	Tr1	Toroide 2x12V, 30VA (*1)	91x91x50 mm (*2)	✔
trafo 33 V, 4 A	1	Tr2	Toroide 2x24V, 300VA (*3)	-	✔
portafusible	1	-	-	-	-
fusible de 1A	1	F	-	-	-
disipadores dobles de 1ºC/W	2	-	2x HS-201 0,65ºC/W	101x100x26 mm (ancho*alto*grueso)	✔
bornas bananas	5	-	-	-	-
Caja	1	120*200*180 mm	Caja nueva	110*250*190 mm (alto*largo*fondo)	✔
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- (*1) Imax = 1,25 A. Si la disminuimos un 20% para un funcionamiento seguro sin calentamiento tenemos corriente asumida de forma permanente igual a 1 A.
- (*2) 91×91 mm es la base cuadrada para su sujeción. 50 mm es el alto teniendo en cuenta un espacio adicional encima de él para manejar bien sus cables y favorecer la disipación de calor, cosa que en este caso no se dará pero vale la pena prevenir.
- (*3) Imax = 6,25 A. Si la disminuimos un 20% para un funcionamiento seguro sin calentamiento tenemos corriente asumida de forma permanente igual a 5 A.

## Anotaciones
- Elección del transformador
- Cálculo disipadores
  - Según este estudio, no deberíamos seleccionar tensiones tan bajas usando todo el secundario del Tr2. Para tensiones inferiores a 25 V se recomienda seleccionar únicamente la mitad del secundario.
  - Aún así no podemos evitar esta situación en el caso de un cortocircuito cuando estemos entregando tensiones altas.
  - Sin cortocircuito y entregando tensiones inferiores a 25 V y conectado solo medio secundario, el caso peor de disipación será:
    - (24 * √2) * 1,25 ≈ 34 * 5 = 42,5 W
    - En este caso la temperatura de la cápsula del transistor sería de unos 53 ºC en lugar de los 80 ºC del otro estudio. Eso aproxima la temperatura de unión a 120 ºC, menor que los 156 ºC del otro estudio.
  - ¿Ese interruptor podría hacerse mediante relé para ser automático el cambio?
  - De todas maneras conviene realizar pruebas físicas para constatar estos datos.